PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S500

DATA: 01/03/2017

| 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA |
| --- |
| Nome do produto: | ÓLEO DIESEL B S500 |
| Nome da empresa: | UNIPETRO MINAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA |
| Endereço: | Rua: DO PRATA nº 1803 – CHÁCARAS BONANZA – Município UBERLÂNDIA – Estado MG – CEP 38421-238 |
| Telefone: | ( 34 ) 3235-9000 |
| Fax: | ( xx ) xxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefone para emergência: | ( 34 ) 3235-9000 – (34) 99666-1880 - MIRANDA |
| E-mail | frota@unipetrominas.com.br |

| 2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES |
| --- |
| PREPARADO |  |
| Natureza química: | Hidrocarbonetos; |
| Sinônimos: | Óleo Diesel, Óleo Diesel Metropolitano, Óleo Diesel padrão-fase IV/Conama. |
| Registro CAS: | Óleo Diesel ( CAS 68334-30-5 ); |
| Ingredientes ou impurezas que | Hidrocarbonetos parafínicos; |
| contribuam para o perigo: | Hidrocarbonetos naftênicos; |
|  | Hidrocarbonetos aromáticos; |
|  | Óleo Diesel extraído de óleos vegetais 8% |
|  | Enxofre (CÃS 7704-34-9, orgânico): máximo 500 mg/kg |
|  | Compostos nitrogenados: impureza; |
|  | Compostos oxigenados: impureza; |

| 3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS |
| --- |
| PERIGOS MAIS IMPORTANTES |  |
| ● Perigos físicos e químicos: | Líquido inflamável |
| ● Perigos específicos: | Produto inflamável e nocivo. |
| EFEITOS DO PRODUTO |  |
| ● Principais sintomas: | Por inalação pode causar irritação das vias aéreas superiores, dor de cabeça, náuseas e tonteiras. |

| 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS |
| --- |
| Inalação: | Remover a vítima para local ventilado. Se houver dificuldade respiratória, administre oxigênio ou faça respiração artificial. Recorra imediatamente à assistência médica. Sempre que possível levar o rotulo do produto. |
| Contato com os olhos: | Lave-os com bastante água, por 20 minutos, no mínimo, retraindo as pálpebras constantemente. Procure assistência médica imediatamente.. |
| Contato com a pele: | Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água em abundância, por pelo menos 20 minutos preferencialmente sob chuveiro emergência. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. |
| Ingestão: | Procure socorro médico de urgência, deite a vitima com a cabeça virada para o lado, se consciente, dê água. Não provocar vômitos. |

| 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO |
| --- |
| Meios de extinção apropriados: | Espuma para hidrocarbonetos, pó químico e dióxido de carbono ( CO2 ). |
| Métodos especiais: | Resfriar com água os tanques e contêineres expostos ao fogo, assegurando que a água não espalhe o diesel para áreas maiores. Se houver condições, remova os recipientes da área de fogo. Assegurar que há sempre um caminho para escape do fogo. |
| Proteção dos bombeiros: | Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com suprimento de ar. |

| 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO |
| --- |
| PRECAUÇÕES PESSOAIS |  |
| ● Remoção de fontes de ignição | Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição. |
| ● Prevenção da Inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Usar botas, roupas e luvas impermeáveis, óculos de segurança herméticos para produtos químicos e proteção respiratória adequada. |
| ● Controle de poeira: | Não se aplica (produto líquido). |
| Precauções ao meio ambiente: | Estancar o vazamento, se houver condições. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área possível. O arraste com água deve levar em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer esse arraste. |
| Métodos para limpeza: |  |
| ● Recuperação: | Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação. |
| ● Neutralização: | Absorver com terra ou outro material absorvente. |
| ● Disposição: | Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos d’água. Confinar, se possível, para posterior recuperação ou descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente. |
| Nota: | Contactar o órgão ambiental local no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. |
| 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO |  |
| MANUSEIO |  |
| Medidas técnicas |  |
| ● Precauções para manuseio seguro: | Providenciar ventilação local para exaustão onde os processos assim o exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas anti-faiscantes. |
| ● Prevenção da exposição do . trabalhador | Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar contato direto com o produto |
| Orientação para manuseio seguro | Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial |
| ARMAZENAMENTO |  |
| Medidas técnicas | O local de armazenamento deve ter o piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter o produto em caso de vazamento. |
| Condições de armazenamento |  |
| ● Adequadas: | Estocar em local adequado com bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento, com permeabilidade permitida pela norma ABNT-NBR-7505-1. |
| Produtos e materiais incompatíveis: | Oxidantes. |

| 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
| --- |
| Medidas de controle de engenharia: | Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica, de forma a manter a concentração de vapores inferior ao Limite de tolerância. |
| Parâmetros de controle |  |
| ● Limites de exposição ocupacional |  |
| ● Valor limite (EUA, ACGIH): | Névoa de óleo: TLV/TWA: 5mg / m3. |
| Equipamento de Proteção Individual |  |
| ● Proteção respiratória: | Em baixas concentrações, usar respirador com filtro químico para vapores orgânicos. Em altas concentrações, usar equipamento de respiração autônomo ou conjunto de ar mandado. |
| ● Proteção das mãos: | Luvas de PVC em atividades de contato direto com o produto. |
| ● Proteção dos olhos: | Na operação onde possa ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial. |
| Precaução especial: | Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto. Evitar inalação de névoas, fumos, vapores e produtos de combustão. Evitar contato do produto com os olhos e a pele. |
| Medidas de Higiene: | Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns. |

| 9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS |
| --- |
| Aspecto |  |
| ● Estado físico: | Líquido límpido ( isento de material em suspensão ) |
| ● Odor: | Característico |
| Temperatura de decomposição: | 400 ºC |
| Ponto de Fulgor: | 38ºC Mín.; Método NBR7974 |
| Densidade: | 0,82-0,85 @ 20ºC; Método NBR-7148 |
| Solubilidade |  |
| ● Na água: | Desprezível |
| ● Em solventes orgânicos: | Solúvel |
| Viscosidade: | 2,0 - 5,5 cSt a 40ºC; Método NBR-10441 |

| 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE |
| --- |
| Condições específicas |  |
| ● Instabilidade: | Estável sob condições normais de uso. |
| ● Reação perigosas: | Pode reagir com oxidantes fortes. |
| Materiais / substâncias incompatíveis: | Oxidantes |
| Produtos perigosos de decomposição: | Hidrocarbonetos de menor e maior peso molecular e coque. |

| 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS |
| --- |
| Toxicidade aguda |  |
| ● Contato com a pele: | Névoa de óleo: DL50 ( coelho ) > 5 g/kh |
| ● Ingestão: | Névoa de óleo: DL50 ( rato ) > 5 g/kh |
| Sintomas: | Por inalação pode causar irritação das vias aéreas superiores, dor de cabeça, náuseas e tonteiras. |
| Efeitos locais |  |
| ● Inalação: | Irritação das vias aéreas superiores, podendo ocorrer dor de cabeça, náuseas e tonteiras. |
| ● Contato com a pele: | Contatos ocasionais podem causar lesões irritantes. |
| ● Contato com os olhos: | Irritação com vermelhidão das conjuntivas. |
| ● Ingestão: | Pode causar pneumonia química por aspiração durante o vômito. |
| Toxicidade crônica |  |
| ● Contato com a pele: | Contatos repetidos e prolongados podem causar dermatite. |

| 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS |
| --- |
| Mobilidade: | Moderadamente volátil |
| Ecotoxicidade |  |
| ● Efeitos sobre organismo aquáticos: | Pode formar películas superficiais sobre a água. É moderadamente tóxico à vida aquática. Derramamentos podem causar mortalidade dos organismos aquáticos e prejudicar a vida selvagem, particularmente as aves. Pode transmitir qualidades indesejáveis à água, afetando o seu uso. |
| ● Efeitos sobre organismos do solo: | Pode afetar o solo e, por infiltração, degradar a qualidade das águas do lençol freático. |

| 13 – CONSIDERAÇÃO SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO |
| --- |
| Métodos de tratamento e disposição |  |
| ● Produto: | O tratamento e a disposição devem ser avaliados tecnicamente, caso a caso. |
| ● Resíduos: | Descartar em instalação autorizada. |
| ● Embalagens usadas: | Descartar em instalação autorizada. |

| 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE |
| --- |
| Regulamentações nacionais |  |
| Terrestre: | Decreto nº. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. |
|  | Número ONU: 1202 |
|  | Nome apropriado para embarque: Óleo Diesel B S500 |
|  | Classe de risco: 3 |
|  | Número de risco: 30 |
|  | Grupo de embalagem: III |
|  | Provisões especiais: 90 |
|  | Quantidade limitada por : veículo: 1000Kg. Embalagem interna: 5L. |

| 15 – REGULAMENTAÇÃO |
| --- |
| Regulamentações | Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 Norma ABNT-NBR 14725-4:2009 Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nac ional de Resíduos Sólidos). Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações. |
| Etiquetagem |  |
| Classificação conforme NFPA: | Incêndio: 2 |
|  | Saúde: 1 |
|  | Reatividade: 0 |
| Regulamentação conforme CEE: | Rotulagem obrigatória (auto classificação) para substâncias perigosas: aplicável. |
| ● Classificação / símbolos: | NOCIVO ( Xn). |
| ● Frases de risco: | R11 Substância inflamável. |
|  | R40 Pode causar danos irreversíveis à saúde. |
|  | R65 Pode causar danos nos pulmões. |
| ● Frases de segurança: | S02 Manter longe do alcance de crianças. |
|  | S24 Evitar contato com a pele. |
|  | S36/37 Usar roupas protetoras e luvas adequadas ao tipo de atividade. |
|  | S61 Evitar liberação para o meio ambiente - consultar informações. |
|  | S62 Não provocar vômito após ingestão e procurar atendimento médico. |

| 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Referências bibliográficas: |  |
| - Decreto nº 96.044, de 18/05/88 - Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (RTPP); Decreto nº 2.657, de 03/07/98 - Promulga a Convenção 170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho; Resolução nº 420/04, da ANTT; Normas da ABNT nºs 7500, 7503 e 9735; NBR 7503 - Emenda nº 01. |
| Elaborado segundo a NBR 14725 - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. |